## Slide 1: COSIMA Treffen 17.05.2018
Stand der Technik
Zeitplan
I^2C Bus und Multiplexer

## Slide 2: Inhaltsverzeichnis
Stand der Technik
  Konstruktion
  Software
Zeitplan
I^2C Bus und Multiplexer
Maschine Learning & Pattern Recognition
Nächste Schritte

## Slide 3: Stand der Technik
Arduino
Raspberry Pi oder WindowsPC
Unterbrechungs-signal
Umlenkspiegel
Galvanometer-
scanner
Laserdioden
Ansteuerung Lasterharfe
Synthesizer & Konfiguration
Notes: Vorab möchte ich die alte Laserharfe kurz vorstellen.
Grob ist diese folgendermaßen aufgebaut. Sie besitzt 3 Laserdioden in den Farben Rot, blau und grün. Diese werden gebündelt in einem Galvanometerscanner geleitet, wo sie in Richtung der Umlenkspiegel abgelenkt werden. Diese Umlenkspiegel sorgen dafür, dass die Strahlen gerade nach oben umgelenkt werden, wo der Nutzer die mit der Hand unterbrechen kann.
Dabei ist es so, dass die Laserstrahlen immer nur eines nach den Anderen erzeugt werden. Also erster Laserstrahl wird eingeschaltet, dann wird mit Hilfe von Lichtsensoren (die befinden sich außerhalb der Laserharfe) gemessen, ob der Laserstrahl unterbrochen ist oder nicht. Dann wird er aus geschaltet und der nächste wird eingeschaltet. Und so geht das weiter. Das geht alles so schnell, dass der Nutzer zwölf simultane Strahlen sieht.
Die Steuerung der Laserharfe erfolgt durch einen Arduino. Wenn ein Strahl unterbrochen wurde, wird das Unterbrechungssignal im Arduino in ein MIDI-Signal umgewandelt.
Das MIDI-Signal wird dann mit Hilfe eines Macs und einem beliebigen Synthesizer in einen Ton umgewandelt.

## Slide 4: Inhaltsverzeichnis
Stand der Technik
  Konstruktion
  Software
Zeitplan
I^2C Bus und Multiplexer
Maschine Learning & Pattern Recognition
Nächste Schritte

## Slide 5: Konstruktion – Rahmen-Basis-Konstruktion

## Slide 6: Konstruktion – Rahmen-Basis-Konstruktion
1
2
3
4
5
1000 mm

## Slide 7: Konstruktion - Prismenbank
Umlenkspiegel
Galvanometer-
scanner
Laserdioden
Prismenbank
Notes: Vorab möchte ich die alte Laserharfe kurz vorstellen.
Grob ist diese folgendermaßen aufgebaut. Sie besitzt 3 Laserdioden in den Farben Rot, blau und grün. Diese werden gebündelt in einem Galvanometerscanner geleitet, wo sie in Richtung der Umlenkspiegel abgelenkt werden. Diese Umlenkspiegel sorgen dafür, dass die Strahlen gerade nach oben umgelenkt werden, wo der Nutzer die mit der Hand unterbrechen kann.
Dabei ist es so, dass die Laserstrahlen immer nur eines nach den Anderen erzeugt werden. Also erster Laserstrahl wird eingeschaltet, dann wird mit Hilfe von Lichtsensoren (die befinden sich außerhalb der Laserharfe) gemessen, ob der Laserstrahl unterbrochen ist oder nicht. Dann wird er aus geschaltet und der nächste wird eingeschaltet. Und so geht das weiter. Das geht alles so schnell, dass der Nutzer zwölf simultane Strahlen sieht.
Die Steuerung der Laserharfe erfolgt durch einen Arduino. Wenn ein Strahl unterbrochen wurde, wird das Unterbrechungssignal im Arduino in ein MIDI-Signal umgewandelt.
Das MIDI-Signal wird dann mit Hilfe eines Macs und einem beliebigen Synthesizer in einen Ton umgewandelt.

## Slide 8: Prismenbank
10 mm
Pentaprismenhalter
Pentaprisma
Klemme
Prisma-Aufnahme Teil 2
Prisma-Aufnahme Teil 1
Federn
Prismenhalter-Boden

## Slide 9: Strahlgang
Strahlengangfaltung in der Ebene
Spiegel
Galvanometerscanner
Tonstrahlen
1
12
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

## Slide 10: Inhaltsverzeichnis
Stand der Technik
  Konstruktion
  Software
Zeitplan
I^2C Bus und Multiplexer
Maschine Learning & Pattern Recognition
Nächste Schritte

## Slide 11: Software
Arduino
Raspberry Pi oder WindowsPC
Unterbrechungs-signal
Ansteuerung Lasterharfe
Synthesizer & Konfiguration
MS Maschinenraum
Harfenkapitän
Notes: Vorab möchte ich die alte Laserharfe kurz vorstellen.
Grob ist diese folgendermaßen aufgebaut. Sie besitzt 3 Laserdioden in den Farben Rot, blau und grün. Diese werden gebündelt in einem Galvanometerscanner geleitet, wo sie in Richtung der Umlenkspiegel abgelenkt werden. Diese Umlenkspiegel sorgen dafür, dass die Strahlen gerade nach oben umgelenkt werden, wo der Nutzer die mit der Hand unterbrechen kann.
Dabei ist es so, dass die Laserstrahlen immer nur eines nach den Anderen erzeugt werden. Also erster Laserstrahl wird eingeschaltet, dann wird mit Hilfe von Lichtsensoren (die befinden sich außerhalb der Laserharfe) gemessen, ob der Laserstrahl unterbrochen ist oder nicht. Dann wird er aus geschaltet und der nächste wird eingeschaltet. Und so geht das weiter. Das geht alles so schnell, dass der Nutzer zwölf simultane Strahlen sieht.
Die Steuerung der Laserharfe erfolgt durch einen Arduino. Wenn ein Strahl unterbrochen wurde, wird das Unterbrechungssignal im Arduino in ein MIDI-Signal umgewandelt.
Das MIDI-Signal wird dann mit Hilfe eines Macs und einem beliebigen Synthesizer in einen Ton umgewandelt.

## Slide 12: MS Maschinenraum
Notes: Der MS Maschinenraum ist das Softwareprogramm, welches auf dem Arduino läuft. Typischerweise ist jedes Programm auf dem Arduino gleich aufgebaut. Es gibt eine Funktion setup(), die beim Start des Arduinos aufgerufen wird. Diese initialisiert die Variablen, aktiviert die Pins (Steckplätze zur Verbindung mit externen Geräten) etc. Danach wird eine Funktion loop() aufgerufen. Diese Funktion wird in einer Dauerschleife immer wieder aufgerufen, bis der Arduino wieder beendet wird. Diese loop enthält zwei Bereiche, einen zum spielen der Laserharfe und eine zum konfigurieren der Laserstrahlen. Je nach dem, welche Signale der MS Maschinenraum vom Harfenkapitän bekommt, wird eines der beiden Bereiche ausgeführt. Dabei ist es so, dass beim spielen der Laserharfe nur Signale über die serielle Schnittstelle zum Harfenkapitän gesendet werden und beim konfigurieren nur die Signale ausgelesen werden. Am Anfang der loop wird immer geprüft, welcher Zweig eingeschlagen werden soll.
In den Bereich Laserharfe spielen werden wie vorher schon erklärt die Laserstrahlen einen nach den anderen erzeugt und dessen unterbrechungszustand gemessen. Bei Änderung eines Unterbrechungszustandes wird das Unterbrechungssignal, was zu dem Laserstrahl gehört, an den Harfenkapitän gesendet. Diese
In den Bereich Laser konfigurieren werden alte Konfigurationen gelöscht und die Informationen für die neuen Laserstrahlen empfangen. Mit diesen Informationen werden die verschiedenen Laserstrahlen konfiguriert.

## Slide 13: Harfenkapitän
Notes: Der Harfenkapitän ist das Gegenstück zum MS Maschinenraum und läuft auf dem Raspberry Pi. Hier abgebildet ist eine grobe Klassenstruktur.
Der Harfenkaptän besitzt ein Hauptmenü, über welches man in ein Spiel- und Optionsmenü wechseln kann. Über das Spielmenü können Musikstücke aufgenommen oder die Laserharfe wird konfiguriert werden. Außerdem besitzt es eine Klasse Harfenparser, welcher für die Signalverarbeitung zuständig ist. Wenn die Laserharfe also ein Unterbrechungssignal sendet, wird dieses Signal mit Hilfe der Daten der Laserstrahlen in ein MIDI-Signal konvertiert und dann an den Synthesizer weiter geleitet. Um diese Daten zu konfigurieren ist das Optionsmenü da. Es enthält eine Mehrspielerharfe, welche über drei Einzelspielerharfen verfügt. Für jedes der Einzelspielerharfen können bis zu sieben Laserstrahlenset konfiguriert werden. Eines der Sets besteht dann aus zwölf Strahlen.

## Slide 14: Konstruktion – Rahmen-Basis-Konstruktion
Lasereinheit mit Strahlen, Arduino etc.
Prismenbank
Prismenbank
Prismenbank

## Slide 15: Inhaltsverzeichnis
Stand der Technik
  Konstruktion
  Software
Zeitplan
I^2C Bus und Multiplexer
Maschine Learning & Pattern Recognition
Nächste Schritte

## Slide 16: Zeitplanung

## Slide 17: Inhaltsverzeichnis
Stand der Technik
  Konstruktion
  Software
Zeitplan
I^2C Bus und Multiplexer
Maschine Learning & Pattern Recognition
Nächste Schritte

## Slide 18: I^2C Bus
I²C Bus
Start:
SCL -> High
SDA -> LOW
Alle I²C Slaves warten auf Transmission
Address Frame:
7-bit Addressee (MSB-first).
Dann R/W-bit 1 = read; 0 = write.
9. bit = ACK/NACK – bit
Data Frame:
Größe willkürlich
Stop:
Low to high auf SDA nach einer Low to High auf SCL (SCL bleibt auf high)

## Slide 19: I^2C Multiplexer
I²C Multiplexer:
LTC4316/17/18
https://learn.adafruit.com/adafruit-tca9548a-1-to-8-i2c-multiplexer-breakout/overview
Notes: https://learn.adafruit.com/adafruit-tca9548a-1-to-8-i2c-multiplexer-breakout/overview

## Slide 20: Inhaltsverzeichnis
Stand der Technik
  Konstruktion
  Software
Zeitplan
I^2C Bus und Multiplexer
Maschine Learning & Pattern Recognition
Nächste Schritte

## Slide 21: Maschine Learning & Pattern Recognition
Gegeben:
  Eine Menge von Daten bestehend aus Eingängen und Ausgängen
Ziel:
  Treffe basierend auf den gegebenen Daten eine Aussage über den Ausgang zu einer bisher unbekannten Eingangsgröße („Maschine Learning“)
Beispiel:
  Gesucht ist eine (unbekannte) Funktion , sodass gilt
  In diesem Fall enthielte verschiedene Auswertungsstellen und die dazugehörigen Funktionswerte
  Aufgabe wäre es nun, eine Funktion zu finden, sodass an den Auswertungsstellen gilt
  Dieses Problem kann bei bekanntem Modell z.B. mittels einer (nicht-linearen) Regression gelöst werden

## Slide 22: Maschine Learning & Pattern Recognition
Probleme:
  Wie geht man vor, wenn das Modell (hier die Funktion ) nicht bekannt ist?
  Oft können die Daten nicht eindeutig Modellen zugeordnet werden:
    gegeben seien Punkte in :
    Mögliche erzeugende Funktionen:
Ideen:
  Leite aus den Daten ab!  Erkennen von Mustern in den Daten („Pattern Recognition“)
  Entscheide auf Basis der Daten, welches Modell wahrscheinlicher ist
  Je mehr Daten verfügbar sind, desto weniger Einfluss haben Störungen (z.B. fehlerhafte Messungen) und desto präziser kann eine Voraussage gemacht werden
Hilfsmittel:
  Wahrscheinlichkeitsrechnung
  Optimierung

## Slide 23: Maschine Learning & Pattern Recognition
Was bedeutet das für uns?
  Auswahl geeigneter Software für Algorithmen zum Analysieren der Daten und Aufbau der Modelle (z.B. )
  Erzeugen von Trainingsdaten
    enthält die Größen, die an der Laserharfe auch ohne Einsatz des Sensorhandschuhs gemessen werden können ( Spannungen der Photodioden?)
    enthält die Lageinformationen der Hand des Spielers (bzw. diejenigen, die zuvor mit Hilfe des Sensorhandschuhs ermittelt wurden, also z.B. Höhe, Neigung, evtl. Fingerposition etc. …)
  Verarbeiten der Daten und Erzeugen der Modelle
  Testen der generierten Modelle, eventuell neue Modelle aufbauen oder neue Daten generieren

## Slide 24: Inhaltsverzeichnis
Stand der Technik
  Konstruktion
  Software
Zeitplan
I^2C Bus und Multiplexer
Maschine Learning & Pattern Recognition
Nächste Schritte

## Slide 25: Nächste Schritte